| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8612 |
| --- |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт молниезащиты и системы заземления газоопасных объектов: ГРП № 11, 15, 18, 22, 27, 38. |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 19.092 | тыс. руб. | 185.385 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 13.561 | тыс. руб. | 151.466 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.348 | тыс.чел.ч | 0.348 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.155 | тыс. руб. | 59.395 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е34-02-054-02 Устройство молниеотвода к опорам высотой более 8,5 м, 1 молниеотвод | 6 | 35.55 | 11.10 |  | 213 | 67 |  | 1 595 | 953 |  |
|  |  |  |  | 24.44 |  |  | 147 |  |  | 642 |  |
| 2. | С999-01 Молниеприёмник МП-1 (пересчёт в 2000 г: 6000/1,2/6.24=801.28), шт. | 6 | 801.28 |  |  | 4 808 |  |  | 30 000 |  |  |
|  |  |  |  | 801.28 |  |  | 4 808 |  |  | 30 000 |  |
| 3. | Ц08-02-471-03 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм, 10 шт. | 11.2 | 179.23 | 98.57 | 38.90 | 2 007 | 1 104 | 436 | 20 376 | 15 787 | 2 620 |
|  |  |  |  | 41.77 | 1.31 |  | 468 | 15 |  | 1 969 | 209 |
|  | Объем: 12/3*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 4. | Ц08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 8.4 | 229.34 | 127.22 | 58.80 | 1 926 | 1 069 | 494 | 19 842 | 15 282 | 3 013 |
|  |  |  |  | 43.31 | 3.10 |  | 364 | 26 |  | 1 547 | 373 |
|  | Объем: 9/3*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 5. | Ц08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м | 7.28 | 424.09 | 253.26 | 85.66 | 3 087 | 1 844 | 624 | 33 520 | 26 366 | 3 790 |
|  |  |  |  | 85.17 | 4.08 |  | 620 | 30 |  | 3 364 | 425 |
|  | Объем: 26*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 6. | С101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая, т | -0.2184 | 6 320.00 |  |  | -1 380 |  |  | -9 242 |  |  |
|  |  |  |  | 6 320.00 |  |  | -1 380 |  |  | -9 242 |  |
|  | Объем: (1.68)*(-0.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С101-3721 Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп, т | 0.2688 | 6 620.00 |  |  | 1 779 |  |  | 10 260 |  |  |
|  |  |  |  | 6 620.00 |  |  | 1 779 |  |  | 10 260 |  |
|  | Объем: 1.68*0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 12 440 | 4 084 | 1 554 | 106 351 | 58 388 | 9 423 |
|  |  |  | 6 806 | 71 |  | 38 540 | 1 007 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 7 020 | 4 017 | 1 554 | 73 738 | 57 435 | 9 423 |
|  |  |  | 1 452 | 71 |  | 6 880 | 1 007 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3-5) | 3 884 |  |  | 47 338 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3-5) | 2 657 |  |  | 30 390 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 13 561 |  |  | 151 466 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 420 | 67 |  | 32 613 | 953 |  |
|  |  |  | 5 354 |  |  | 31 660 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 399 |  |  | 1 018 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1) | 67 |  |  | 810 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1) | 44 |  |  | 496 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 531 |  |  | 33 919 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 19 092 |  |  | 185 385 |  |  |

| Составил: | инженер-сметчик Л.А. Шадрина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ПТО С.М. Селютин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |