УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-

главный инженер АО «Челябинскгоргаз»

В.А. Фомин

_________________

«____»___________2020 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Санаторная,12А. Технологическое присоединение.

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | 1.Договор на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной сети № ЧЕЛ: ТПИ-41/20 от 07.09.2020г. |
| 2. Организация - Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. Вид строительства | Новое строительство |
| 4. Стадийность проектирования | Проектная документация в составе смет, пояснительной записки, ППО. Рабочая документация. Выполнение стадии «Рабочая документация» проводится параллельно с разработкой стадии «Проектная документация» |
| 5. Проектная организация |  |
| 6. Состав рабочей документации | Проектную документацию разработать в соответствии с Положением от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| 7. Особые условия | Начало проектирования – после получения необходимых для разработки рабочей документации исходных данных. |
| 8. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Отчеты на инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания; 2. Технические условия на присоединение газопровода-ввода к газораспределительной сети. 3. Свидетельство о регистрации права на земельный участок 4. Исходные данные для предпроектной проработки трассы надземного газопровода. |
| 9. Объём выполняемых работ и требования к технологической части | 1. Проектирование газопровода среднего давления от точки подключения в существующий надземный газопровод к существующей котельной ООО «ТЭСиС», Д=133 мм. до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Санаторная,12А 2. Предусмотреть установку отключающего устройства на границе земельного участка; 3. На усмотрение ГИПа выполнить корректировку инженерных изысканий 4. Прокладка газопровода надземная. 5. Составление сметы на строительство. 6. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, СП 62.133330-2011*, СП 42-101-2003, СП 42-01-2002, СП 42-102-2004. 7. Оборудование и материалы для строительства газопроводов, применяемые в проектной и рабочей документации, должны иметь сертификат системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. 8.Предоставление 3-х коммерческих предложений на материал и оборудование на выбор заказчика. |
| 10. Основные технико- экономические показатели объекта | Максимальное давление газа в газопроводе среднего давления 0,3 МПа. Ориентировочная протяженность проектируемого газопровода 15 м |
| 11. Требования к выделению этапов строительства | Не требуется |
| 12. Требования к согласованию проектной документации | 1. Согласовать проектную документацию с АО «Челябинскгоргаз»; 2. Исполнитель осуществляет согласование проектной документации с заинтересованными службами города и организациями. |
| 13. Порядок сдачи проектной документации | Рабочую, проектную и сметную документацию передать Заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах и в электронном варианте в 1-ом экземпляре. |