УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора -

главный инженер

Фомин В.А.

___________________________

___  __________2021г

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Газоснабжение жилых домов по ул. 1-я Сочинская в Ленинском районе г. Челябинска»

Заказчик: АО «Челябинскгоргаз»

| № п/п | Перечень основных данных и требований. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Программа газификации ЖКХ Челябинской области на 2021г, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация. Выполнение стадии «Рабочая документация» проводится параллельно с разработкой стадии «Проектная документация» |
| 4 | Район строительства | г. Челябинск, Ленинский район |
| 5 | Проектная организация | - |
| 6 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. ТУ АО «Челябинскгоргаз» от 14.12.2020г № 5/2-14.1-1104 на присоединение газопровода к газораспределительной сети. 2. Правоустанавливающие документы на земельные участки проектируемого газопровода. 3. Исходные данные МУП АПЦ города Челябинска. 4. Справка о месте размещения карьера и расстоянии подвозки песчаного грунта. 5. Место складирования и дальность отвозки лишнего грунта. 6. Технические условия с заинтересованными организациями. 6. Технические условия на разработку раздела ИТМ ЧС от Главного Управления по делам ГО и ЧС по Челябинской области. 7. Справка от Гидрометеоцентра о фоновых концентрациях на площадке строительства. 8. Акт обследования зеленых насаждений по трассе проектируемого газопровода. |
| 7 | Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542 – 2014 |
| 8 | Объем выполняемых работ и требования к технологической части | Разработка принципиальной схемы газоснабжения жилых домов с выполнением гидравлического расчета. Проектирование распределительного газопровода низкого давления от точки врезки в существующий газопровод низкого давления DN 150мм по ул. Люблинская, 24 до врезки в существующий газопровод низкого давления DN 100 по ул. 1-я Сочинская, 39 в Ленинском районе г. Челябинска, а также строительство газопроводов-отводов к жилым домам. Прокладку газопровода предусмотреть в основном подземной, из полиэтиленовых труб, с отводами к жилым домам. Составление сметы на строительство. Оборудование и материалы для строительства газопроводов, применяемые в проектной и рабочей документации, должны иметь сертификат системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ или ИНТЕРГАЗСЕРТ. В качестве отключающих устройств предусмотреть краны шаровые. Осуществлять сопровождение прохождения экспертизы и согласования проектной документации совместно с Заказчиком. |
| 9 | Проектом предусмотреть | Газопровод низкого давления от точки врезки в существующий газопровод низкого давления DN 150мм по ул. Люблинская, 24 до врезки в существующий газопровод низкого давления DN 100 по ул. 1-я Сочинская, 39 в Ленинском районе г. Челябинска, а также строительство газопроводов-отводов к жилым домам. Ориентировочная протяженность проектируемого газопровода низкого давления Р=0,003 МПа ~ 400м Расчетный максимально-часовой расход газа ~ 58 нм3/ч. |
| 10 | Состав проектной документации, выдаваемой Заказчику. | Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ). Раздел 2. Проект полосы отвода (ППО). Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта искусственного сооружения (ТКР). Раздел 5. Проект организации строительства (ПОС). Раздел 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС). Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ). Раздел 9. Смета на строительство объектов капитального строительства (СМ). Раздел 10. Инженерно-технические мероприятия по чрезвычайным ситуациям (ИТМ ЧС). |
| 11 | Инженерные изыскания. | 1. Топографическая съемка в М 1:500 по трассе газопроводов. 2. Инженерно-геологические изыскания по трассе газопроводов. |
| 12 | Состав рабочей документации, выдаваемой заказчику. | Проектную документацию разработать в соответствии с Положением от 16.02.2008г № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 13 | Основные требования к сметной документации | Сметную стоимость строительства определить в соответствии Методикой определения сметной стоимости (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020г. №421/пр). Сметную документацию составить по ТСНБ-2001 (Челябинская область, редакция 2014г.) в текущем уровне цен на момент составления Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на: вынос в натуру (на местности) оси трассы; контрольную съемку; авторский надзор; иные затраты по просьбе Заказчика; Сметную документацию предоставить в бумажном виде в 2х экземплярах и на электронном носителе в программном комплексе WinРИК или ГРАНД-Смета и в формате Microsoft Excel; При использовании цен на материалы и оборудование по коммерческим предложениям, приложить копии коммерческих предложений, а также мониторинг цен не менее 3 (трех) производителей. Сметную документацию предоставить в бумажном виде в 2х экземплярах и на электронном носителе в программном комплексе WinРИК или ГРАНД-Смета и в формате Microsoft Excel. |
| 14 | Требования к передаче проектной документации | Проектная документация выдается заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде с записью файлов на CD в составе и форматах, соответствующих Приказу №783/пр от 12.05.2017г Минстроя России. Рабочая документация выдается заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на CD в файлах общедоступных форматов PDF, DOC, tif, jpg. |